Příloha č.1

Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500 , Zlín                                                              červenec 2013

ÚZEMNÍ  PLÁN  RACKOVÁ

Objednatel : 		Obec  Racková

Racková 45

760 01 Zlín

ZPRACOVATEL : 	ing.arch. Jitka Šimordová

###### Pod vodojemem 4500

###### 760 01 Zlín

## spolupracovníci :

Dopravní řešení : 	ing. Jiří Bačík

Vodní hospodářství: 	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování plynem :	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování el.energií:	ing. Karel Lečbych

Digitální zpracování: 	Vojtěch Eichler

ÚSES: 	ARVITA, s.r.o.

## oBSAH  DOKUMENTACE

### AI.TEXTOVÁ  ČÁST

### BI. GRAFICKÁ ČÁST :

BI 1.	Výkres základního členění území

BI 2 	HLAVNÍ VÝKRES

BI 3.	vÝKRES veřejně prospěšných staveb a opatření

A I -  TEXTOVÁ ČÁST

##### obsah :

A) Vymezení  zastavěného  území	5

b) základní Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

B.1.Základní koncepce rozvoje	5

B.2. ochrana a rozvoj hodnot v území	5

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně	6

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	8

d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství	8

D.2 doprava	8

D.3. zásobování vodou	8

d.4. odkanalizování	9

d.5. zásobování plynem	9

d.6. energetika	9

D.7. nezastavitelné plochy v rámci řešení veřejné infrastruktury	9

e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin	10

Plochy individuálního bydlení  (Bi)	13

Plochy rodinné rekreace (ri)	13

Plochy občanského vybavení tělovýchova  a sport (os)	14

Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV)	15

Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (Pz)	15

Plochy pro zemědělskou a lesnickou  výrobu (VZ)	15

Plochy technické infrastuktury vodní hospodářství   (tV)	16

Plochy technické infrastuktury    energetika   (te)	16

Plochy technické infrastuktury  (t*)	17

Plochy  silniční dopravy (ds)	17

Plochy  dopravní infrastruktury (d)	17

Plochy sídelní zeleně(z*)	18

vodní plochy a  toky  (WT)	18

Plochy lesní (l)	18

Plochy krajinné zeleně (k)	19

Plochy přírodní (P)	19

Plochy zemědělské  (z)	19

Plochy technické infrastuktury  - elektronické komunikace (tk)	20

Plochy pro specifické druhy výroby a skladování (VX)	20

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a ploch pro asanaci pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	21

H) Vymezení veřejně prospěšných a veřejných prostranství pro které lze uplatnit předkupní právo	22

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ	22

J) vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	22

K) Údaje o počtu listů a počtu výkresů	22

## A) Vymezení  zastavěného  území

V grafické části územního plánu je vymezena hranice zastavěného území k datu zpracování návrhu ÚPN, tj. k 31.8.2012 a současně je vymezena hranice zastavitelných ploch. Takto je to znázorněno ve výkrese č.BI.1 – Základní členění a výkrese č.BI.2 – Hlavní výkres.

## b) základní Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### B.1.Základní koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje území obce je založena na vytvoření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území,se zřetelem na péči o životní prostředí, t.j. zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

Hlavními záměry pro rozvoj obce Racková je

- vymezit nové plochy pro bydlení

- vytvořit podmínky pro zlepšení využívání stávajícího občanského vybavení

- vymezit plochy  pro rozšíření sportovně rekreačních možností

- zajistit kompletní technickou infrastrukturu obce i s ohledem na její předpokládaný

územní rozvoj

- navrhnout řešení zajišťující podmínky pro dobrou prostupnost krajiny i s ohledem na vedení cyklotras a cyklostezek.

- navrhnout  plochy pro realizaci chybějících prvků ÚSES a tvorbu krajiny pro udržení jejího harmonického rázu.

- navrhnout ochranu obce před negativními důsledky přírodních jevů – povodně, eroze

### B.2. ochrana a rozvoj hodnot v území

#### Ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot:

Územní plán je navržen tak, že  :

- je respektována  původní urbanistická struktura  a je rozvíjena s ohledem na původní zástavu a okolní krajinu

- jsou chráněny kulturní památky a významné stavby v obci

#### Ochrana a rozvoj přírodních hodnot :

Územní plán je navržen tak, že :

- Jsou chráněny nejhodnotnější části krajiny - lesy, vodní toky, krajinná  zeleň

- Plochy krajinné zeleně jsou rozšiřovány tak, aby byl zachovaný harmonický ráz kulturní krajiny

- Je navrženo doplnění systému ÚSES a je koordinováno jeho propojení se systémem ÚSES okolních obcí

- Je minimalizován zábor zemědělské půdy, jsou řešena protierozní opatření

#### Prostorové uspořádání

- Rozvoj výstavby obce na nových plochách řešit v návaznosti na stávající zástavbu a s ohledem na životní prostředí

- Při realizaci výstavby respektovat původní urbanistickou strkturu

- Respektovat hlavní pohledové horizonty

## c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně

c.1. Urbanistická koncepce

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené zástavby a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu), trasami technického vybavení a majetkoprávními vztahy.

Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím i nadále podpořit hlavní funkci této obce. V rámci stávajících ploch bydlení bude nová výstavba realizována v prolukách a plošně nadměrných zahradách pouze za předpokladu zásadního nenarušení stávající struktury zástavby a napojení na infrastrukturu obce.

Pro zajištění kvality bydlení a plnohodnotného využití volného času je navržena plocha občanského vybavení - plocha pro sportovní využití a to v návaznosti na stávající plochu občanské vybavenosti – hřiště.

Pro technickou obsluhu území jsou navrženy plochy veřejných prostranství a to pro dopravní a technickou obsluhu záhumenků a pro zajištění technické infrastruktury pro navrhované plochy bydlení.

Je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury obce v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. V rámci toho je navrženo v samostatných plochách odkanalizování obce pro hlavní kanalizační řady, napojení návrhových ploch zastavitelného území na potřebnou technickou infrastrukturu je řešeno v rámci ploch veřejných prostranství.

Dle potřeb obce je doplněna síť trafostanic a chybějícího vedení VN a to především v souvislosti s novými návrhovými plochami pro bydlení. Pro zvýšení spolehlivosti dodávky el. energie je navržena trasa propojovacího vedení VN směrem k Lechoticím

Návrh dopravy je řešen vymezením nové plochy dopravy pro obchvat obce na jihozápadním  okraji stávající zástavby a dále je součástí řešeného území návrhová plocha pro vedení rychlostní silnice R49 a to na severovýchodním okraji katastru Racková. Dopravní obsluha návrhových ploch je řešena v rámci veřejných prostranství.

V rámci protipovodňových opatření je v územním plánu navržena plocha pro ochrannou hráz suché nádrže a s ní související přeložka části vodního toku.

Vodní eroze jsou v rámci územního plánu řešeny formou záchytných příkopů

V rámci řešení krajiny v podobě ÚSES a ploch krajinného rázu je navrženo doplnění chybějících biokoridorů, biocenter a krajinných prvků tak, aby systém ekologické stability byl funkční.

##### c.2. vymezení  zastavitelných  ploch

Do zastavitelných ploch jsou v rámci návrhu územního plánu zařazeny tyto plochy .

| ID | Funkční využití | Výměra v ha | ozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | plocha individuálního bydlení | 0,5872 | BI |
| 4 | plocha individuálního bydlení | 3,4174 | BI |
| 5 | plocha individuálního bydlení | 3,7263 | BI |
| 6 | plocha individuálního bydlení | 1,5260 | BI |
| 7 | plocha individuálního bydlení | 1,6559 | BI |
| 8 | plocha individuálního bydlení | 0,0878 | BI |
| 9 | plocha individuálního bydlení | 0,1444 | BI |
| 10 | plocha individuálního bydlení | 0,2254 | BI |
| 11 | plocha individuálního bydlení | 0,4486 | BI |
| 12 | plocha občanské vybavenosti - tělovýchova a sport | 0,1856 | OS |
| 13 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,4225 | TV |
| 14 | plocha technické infrastruktury | 0,2573 | T* |
| 15 | vodní tok / plocha | 0,0960 | WT |
| 16 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,6530 | PV |
| 17 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,0348 | PV |
| 18 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,0208 | PV |
| 20 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,1061 | PV |
| 21 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0959 | D |
| 22 | plocha dopravní infrastruktury | 0,2057 | D |
| 23 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0794 | D |
| 24 | plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava | 0,1360 | DS |
| 25 | plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava | 2,8750 | DS |
| 26 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0085 | D |
| 28 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,1042 | TE |
| 30 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,2069 | TE |
| 33 | plocha technické infrastruktury | 0,2189 | T* |
| 34 | plocha technické infrastruktury | 0,0321 | T* |
| 35 | plocha technické infrastruktury | 0,5819 | T* |
| 40 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,2688 | PV |
| 41 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,5631 | TV |
| 82 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0361 | TV |
| 83 | plocha individuálního bydlení | 0,6939 | BI |
| 88 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,1660 | TV |

## C.3.Plochy přestavby

Územní plán vymezuje, tak, jak je znázorněno ve výkrese BI.1., následující plochy přestavby:

| ID | PŮVODNÍ VYUŽITÍ | NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plochy zemědělské výroby | Plochy individuálního bydlení |

## d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

### d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství

Územní plán navrhuje plochu občanské vybavenosti - plochu sportu pro další rozvoj této funkce v území. Navrhovaná lokalita je na západním okraji zastavěného území obce a navazuje na stávající plochu hřiště.

Návrhové plochy veřejných prostranství s převahou ploch zpevněných jsou navrženy pro zajištění technické infrastruktury pro plochy bydlení.

## D.2 doprava

Územní plán navrhuje plochu  pro vedení rychlostní silnice R49 a to na severovýchodním okraji katastru.

Dále územní plán navrhuje plochu dopravy pro vedení místní komunikace v podobě obchvatu obce a to ve směru na Lechotice.

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro to, aby v navržených plochách pro bydlení byla zabezpečena dostatečné šířka uličního prostoru pro vybudování minimálně jednostranného chodníku, plochy pro silniční dopravu a vedení inženýrských sítí.

## D.3. zásobování vodou

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3, 83, 6, 7, 8, 9 a plocha 10, budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 5 a 11 budou zásobovány pitnou vodou částečně z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma, částečně ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 4 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů II. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 12 a navrhovaná plocha technické vybavenosti 13 nebudou pitnou vodou zásobovány.

## d.4. odkanalizování

Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – CTP Zlín a.s., změna 2010.

Obec Racková bude odkanalizována systémem jednotné kanalizace, se začleněním stávajících stok do navržené kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou  přiváděny do navržené biologické ČOV, která je situována jihozápadně pod zastavěným územím obce Racková, na levém břehu vodního toku Racková.

Dešťové vody a splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch bydlení individuální – z ploch 3, 83, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a z plochy 11 budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace. Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 6, 7 budou chráněny navrhovanými záchytnými příkopy, které budou přes navrhované lapače splavenin zaústěny do navrhovaných stok dešťové kanalizace

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 8, 10 a 11 budou chráněny navrhovanými záchytnými příkopy, které budou přes navrhované lapače splavenin zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace. V rámci výstavy navrhované plochy 4 bude část stávajícího záchytného příkopu zatrubněna a vyústěna do bezejmenného levostranného přítoku vodního toku Racková.

Dešťové vody a splaškové odpadní vody z navrhované plochy bydlení individuální 5 budou zaústěny částečně do stávajících stok jednotné kanalizace, částečně do navrhovaných stok jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 12 nebude odkanalizována.

## d.5. zásobování plynem

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3, 83, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a plocha 11, budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 5 bude zásobována zemním plynem částečně z navrhovaných STL plynovodních řadů, částečně ze stávajících STL plynovodních řadů.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 12 a navrhovaná plocha technické vybavenosti 13 nebudou zemním plynem zásobovány.

## d.6. energetika

Lokality č.6,7 budou napájeny z nové trafostanice  Racková – K Lechoticím.

Pro zvýšení spolehlivosti dodávky el. energie do obce je navržena trasa propojovacího vedení VN směrem k Lechoticím. ¨

## D.7. nezastavitelné plochy v rámci řešení veřejné infrastruktury

| ID | Funkční využití | Výměra v ha | ozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | plocha technické infrastruktury - energetika | 1,6808 | TE |
| 29 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,2265 | TE |
| ID | Funkční využití | Výměra v ha | ozn. |
| 36 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0300 | TV |
| 37 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0381 | TV |
| 42 | plocha technické infrastruktury | 0,0541 | T* |
| 43 | plocha technické infrastruktury | 0,0651 | T* |
| 45 | plocha technické infrastruktury | 0,2417 | T* |
| 44 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0066 | TV |
| 46 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0188 | TV |
| 47 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0459 | TV |
| 48 | plocha technické infrastruktury | 0,0125 | T* |
| 49 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,4989 | TV |
| 84 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,0127 | TE |
| 85 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,0053 | TE |
| 86 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,3310 | TV |
| 87 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,0574 | TE |

## e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin

### Uspořádání krajiny :

V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy:

- Z plochy zemědělské

- L plochy lesní

- K plochy krajinné zeleně

- P plochy přírodní

- WT plochy vodních toků a ploch

- T*plochy protierozních opatření

E1. 	Z- plochy zemědělské

Zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu bez rozlišení kultur jednotlivých pozemků. Stávající rozsah zemědělských ploch bude zmenšen na úkor ploch u kterých je navržen předpokládaný zábor ZPF pro navrhované zastavitelné plochy a plochy krajinné zeleně.

E2.	L- plochy lesní

Jedná se o lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační funkci včetně pozemků staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

E3.	 K- plochy krajinné zeleně

Zahrnují stávající a navrhované plochy zeleně v krajině, které mají podíl na utváření krajinného rázu a ekologické stabilitě území a plochy, které zvyšují obyvatelnost krajiny v zázemí zastavěného území obce. Jedná se o plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotovorné zeleně a plochy pro protierozní opatření na ZPF. Územní plán navrhuje doplnění ploch krajinné zeleně č. 55- 81.

E4. 	P- plochy přírodní

Jedná se o plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability. Územní plán navrhuje doplnění č.51-54.

E5.	WT- plochy vodních toků a vodní plochy

Zahrnují plochy vodních toků a ploch na celém katastrálním území.

Nad zastavěným územím obce je navržena úprava vodního toku pod ochrannou hrází suché nádrže  - č.15.

E6 – T* plochy protierozních opatření a protipovodňových opatření

V rámci protierozních opatření jsou v místech, kde mohou být vymezené plochy individuálního bydlení nejvíce ohroženy půdní erozí, navrženy  záchytné příkopy (33-35,42,43,48).

V rámci protipovodňových opatření je v obci navržena hráz pro suchý poldr č.14.

### Řešení ÚSES

Nadregionální ÚSES:

V řešeném území je nadregionální ÚSES zastoupen osou nadregionálního biokoridoru NRBK 152 (propojující NRBC Kostelecké polesí a NRBC Hluboček). Označení nadregionálního ÚSES vychází ze ZÚR ZK. V územním plánu je navrženo jeho doplnění ( č.55 – 57)

Regionální ÚSES:

V řešeném území je nadregionální ÚSES zastoupen regionálním biocentrem RBC 1825 Hřeben a regionálními biokoridory RBK 1586 (propojující RBC Hrabůvka a RBC Hřeben) a RBK 1587 (propojující RBC U Osílka a RBC Hřeben). Označení regionálního ÚSES vychází ze ZÚR ZK.

Lokální ÚSES:

Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory lesního, mokřadního a kombinovaného typu. Označení lokálního ÚSES vychází z OG ÚSES okresu Zlín. V územním plánu jsou doplněna lokální biocentra (plochy č. 51-54) a lokální biokoridor (č. 58).

Tabulka ploch nezastavitelných

| ID | Funkční využití | Výměra v ha | ozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | plocha přírodní | 0,0457 | P |
| 52 | plocha přírodní | 0,3464 | P |
| 53 | plocha přírodní | 1,0619 | P |
| 54 | plocha přírodní | 1,3509 | P |
| 55 | plocha krajinné zeleně | 2,2588 | K |
| 56 | plocha krajinné zeleně | 0,2588 | K |
| 57 | plocha krajinné zeleně | 1,3192 | K |
| 58 | plocha krajinné zeleně | 1,0870 | K |
| 59 | plocha krajinné zeleně | 0,7631 | K |
| 60 | plocha krajinné zeleně | 0,4944 | K |
| 61 | plocha krajinné zeleně | 0,0303 | K |
| 62 | plocha krajinné zeleně | 0,2712 | K |
| 63 | plocha krajinné zeleně | 0,1180 | K |
| 64 | plocha krajinné zeleně | 0,5184 | K |
| 65 | plocha krajinné zeleně | 0,4057 | K |
| 66 | plocha krajinné zeleně | 0,1697 | K |
| 67 | plocha krajinné zeleně | 0,0055 | K |
| 68 | plocha krajinné zeleně | 0,0229 | K |
| 69 | plocha krajinné zeleně | 0,3530 | K |
| 70 | plocha krajinné zeleně | 0,1742 | K |
| 71 | plocha krajinné zeleně | 0,1251 | K |
| 72 | plocha krajinné zeleně | 0,2128 | K |
| 73 | plocha krajinné zeleně | 0,3950 | K |
| 74 | plocha krajinné zeleně | 0,1516 | K |
| 75 | plocha krajinné zeleně | 0,1537 | K |
| 76 | plocha krajinné zeleně | 0,5341 | K |
| 77 | plocha krajinné zeleně | 0,1133 | K |
| 78 | plocha krajinné zeleně | 0,2553 | K |
| 79 | plocha krajinné zeleně | 0,4470 | K |
| 80 | plocha krajinné zeleně | 0,3458 | K |
| 81 | plocha krajinné zeleně | 0,4912 | K |

## f) stanovení Podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu včetně a stanovení podmínek prostorového uspořádání

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy individuálního bydlení (Bi) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.3-11, 83 |
| Hlavní využití | bydlení v rodinných domech - bydlení individuální |
| Přípustné | živnostenská činnost neovlivňující negativně bydlení sportoviště, dětská hřiště související dopravní a technická infrastruktura plochy souvisejících veřejných prostranství sídelní zeleň chovatelství a pěstitelství |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy rodinné rekreace (ri) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | rodinná rekreace |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura plochy souvisejících veřejných prostranství sídelní zeleň sportoviště, dětská hřiště rekreační louky |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude max. I.NP + podkroví |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy Občanského vybavení veřejná vybavenost (ov) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | veřejná a občanská vybavenost |
| Přípustné | sídelní zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura |
| Podmínečně přípustné | bydlení za podmínky že jde o byty správců objektů a nezbytného technického personálu (služební byty) |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy občanského vybavení tělovýchova a sport (os) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.12 |
| Hlavní využití | sportovní zařízení |
| Přípustné | sídelní zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura související služby bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu - služební byty |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy Občanského vybavení -komerční zařízení ( oK) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | nevýrobní služby |
| Přípustné | sídelní zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura bydlení – správců objektů a nezbytného technického personálu - služební byty |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.16-20, 40 |
| Hlavní využití | veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch |
| Přípustné | sídelní zeleň související dopravní a technická infrastruktura dětská hřiště prvky drobné architektury |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (Pz) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch |
| Přípustné | sídelní a rekreační zeleň související dopravní a technická infrastruktura dětská hřiště drobné vodní plochy prvky drobné architektury |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | zemědělská a lesnická výroba |
| Přípustné | sklady, pomocné provozy, administrativa sídelní zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura zahradnictví |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu , ke kterému bude stavba sloužit tak, aby negativně nenarušovala okolí |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | zařízení drobné výroby a služeb |
| Přípustné | sídelní zeleň související dopravní a technická infrastruktura ve zvlášť odůvodněných případech bydlení – služební byty |
| Nepřípustné | veškeré ostatní činnosti |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu , ke kterému bude stavba sloužit tak, aby negativně nenarušovala okolí |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury vodní hospodářství (tV) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.13,36-37,41,44,46, č.47,49,82,86,88 |
| Hlavní využití | zařízení pro zabezpečování zásobování vodou a pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury energetika (te) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.27-30,84,85,87 |
| Hlavní využití | zásobování plynem a elektrickou energií |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury (t*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavitelné : Lokalita č.14,33-35,42,43,45, č.48 |
| Hlavní využití | technická infrastruktura |
| Přípustné | související dopravní infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy silniční dopravy (ds) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.24,25 |
| Hlavní využití | silniční doprava |
| Přípustné | související technická infrastruktura cyklostezky a cyklotrasy doprovodná zeleň parkovitě , garáže a odstavné plochy zastávky autobusové dopravy čerpací stanice protihluková opatření |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy dopravní infrastruktury (d) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.21-23,26 |
| Hlavní využití | zpevněné komunikace sloužící pro účelovou dopravu mimo zastavěné území |
| Přípustné | cyklistická doprava související technická infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy sídelní zeleně(z*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavitelné |
| Hlavní využití | sídelní zeleň |
| Přípustné | dopravní a technická infrastruktura drobné stavby pro zabezpečení zemědělské produkce vodní toky a plochy |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | vodní plochy a toky (WT) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy navrhované Lokalita č. 15 |
| Hlavní využití | vodní toky a plochy |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň vodohospodářské stavby a zařízení stavby a zařízení pro chov ryb stavby pro technické vybavení územní systém ekologické stability |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti stavby pro těžbu nerostů a zemědělství |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy lesní (l) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavitelné |
| Hlavní využití | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura stavby a zařízení lesního hospodářství územní systém ekologické stability |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti stavby a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy krajinné zeleně (k) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné návrhové lokality : Lokalita č.55-81 |
| Hlavní využití | krajinná zeleň |
| Přípustné | prvky územního systému ekologické stability související dopravní a technická infrastruktura |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch oplocení |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy přírodní (P) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné návrhové lokality pro vedení ÚSES: Lokalita č.51-54 |
| Hlavní využití | zachování a rozvoj přírodních hodnot území bez primárního hospodářského využití. |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura územní systém ekologické stability vodní toky a plochy |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch oplocení |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy zemědělské (z) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné |
| Hlavní využití | zemědělské využití |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura krajinná zeleň stavby, zařízení a jiná opatření k výhradně zemědělskému využití protierozní opatření drobné vodní plochy |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti stavby a zařízení pro těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch oplocení |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury - elektronické komunikace (tk) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | zařízení sloužící pro elektrotechnické komunikace |
| Přípustné | související dopravní infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro specifické druhy výroby a skladování (VX) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | fotovoltaická elektrárna |
| Přípustné | související technická a dopravní infrastruktura sídelní zeleň |
| Nepřípustné | všechny ostatní činnosti |

## g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a ploch pro asanaci pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

| VPS_VPO_označení | plocha_ID | vyvlastnění | označení VPS, VPO v ZÚR ZK |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 21 | + |  |
| D1 | 22 | + |  |
| D1 | 26 | + |  |
| DS1(ZÚR) | 24 | + | PK01 |
| DS1(ZÚR) | 25 | + | PK01 |
| T*1 | 14 | + |  |
| T*2 | 35 | + |  |
| T*3 | 34 | + |  |
| T*4 | 33 | + |  |
| TE2 | 26 | + |  |
| TE2 | 27 | + |  |
| TE2 | 29 | + |  |
| TE2 | 30 | + |  |
| TE2 | 42 | + |  |
| TE2 | 43 | + |  |
| TE2 | 45 | + |  |
| TE2 | 48 | + |  |
| TE2 | 87 | + |  |
| TE3 | 28 | + |  |
| TE3 | 84 | + |  |
| TE3 | 85 | + |  |
| TV1 | 26 | + |  |
| TV1 | 41 | + |  |
| TV1 | 43 | + |  |
| TV1 | 45 | + |  |
| TV1 | 86 | + |  |
| TV2 | 13 | + |  |
| TV2 | 42 | + |  |
| TV3 | 47 | + |  |
| TV3 | 48 | + |  |
| TV3 | 49 | + |  |
| TV3 | 88 | + |  |
| TV4 | 36 | + |  |
| TV5 | 37 | + |  |
| TV6 | 82 | + |  |
| WT1 | 15 | + |  |
| U1(ZÚR) | 55 | + | PU23 |
| U1(ZÚR) | 56 | + | PU23 |
| U2(ZÚR) | 52 | + | PU23 |
| VPS_VPO_označení | plocha_ID | vyvlastnění | označení VPS, VPO v ZÚR ZK |
| U2(ZÚR) | 53 | + | PU23 |
| U2(ZÚR) | 54 | + | PU23 |
| U3(ZÚR) | 57 | + | PU23 |
| U4 | 58 | + |  |
| U5 | 51 | + |  |
| U6 | 59 | + |  |
| U7(ZÚR) | 82 | + | PU164 |

Veřejná prospěšnost a právo vyvlastění pro stavby a opatření s označením „(ZÚR)“ vyplývá ze ZÚR.

## H) Vymezení veřejně prospěšných a veřejných prostranství pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán nenavrhuje

## I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Územní plán nestanovuje.

## J) vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie

## Takové plochy územní plán nenavrhuje.

## K) Údaje o počtu listů a počtu výkresů

ÚP  Racková  má  22 stran textu a 3 výkresy.

BI 1.	Výkres základního členění území				1:5000

BI 2 	Hlavní výkres							1:5000

BI 3.	Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření		1:5000